MORZĖS KODAS

Morzės kodo simbolius sudaro taškai (ti) ir brūkšniai (taa). Brūkšniai tris kartus ilgesni už taškus. Simbolio viduje intervalų trukmė tarp taškų ir brūkšnių yra vieno taško ilgio, intervalai tarp simbolių (raidžių, skaičių) trijų taškų ilgio, intervalai tarp žodžių 5 - 7 taškų ilgio.

| A | ti taa | P | ti taa taa ti |
| --- | --- | --- | --- |
| B | taa ti ti ti | Q | taa taa ti taa |
| C | taa ti taa ti | R | ti taa ti |
| D | taa ti ti | S | ti ti ti |
| E | ti | T | taa |
| F | ti ti taa ti | U | ti ti taa |
| G | taa taa ti | V | ti ti ti taa |
| H | ti ti ti ti | W | ti taa taa |
| I | ti ti | X | taa ti ti taa |
| J | ti taa taa taa | Y | taa ti taa taa |
| K | taa ti taa | Z | taa taa ti ti |
| L | ti taa ti ti | Ą | ti taa ti taa |
| M | taa taa | Č | taa taa taa ti |
| N | taa ti | Š | taa taa taa taa |
| O | taa taa taa |  |  |
| 1 | ti taa taa taa taa | 6 | taa ti ti ti ti |
| 2 | ti ti taa taa taa | 7 | taa taa ti ti ti |
| 3 | ti ti ti taa taa | 8 | taa taa taa ti ti |
| 4 | ti ti ti ti taa | 9 | taa taa taa taa ti |
| 5 | ti ti ti ti ti | 0 | taa taa taa taa taa |

Skaičius 9 ir 0, jei jie nėra sudedamoji šaukinio dalis, galima perduoti taip: 9 - taa ti, 0 - taa.

| Laukite (AS) | ti taa ti ti ti |
| --- | --- |
| Pranešimo pabaiga (AR) | ti taa ti taa ti |
| Ryšio pabaiga (SK) | ti ti ti taa ti taa |
| Skiriamasis ženklas (BT) | taa ti ti ti taa |
| Trupmenos ženklas (DN) | taa ti ti taa taa |
| Klaustukas (?) | ti ti taa taa ti ti |
| Šauktukas (!) | taa taa ti ti taa taa |
| Kablelis (,) | ti taa ti taa ti taa |
| ------- (KN) | taa ti taa taa ti |
| Klaidos ženklas | ti ti ti ti ti ti ti ti |
| Taškas (.) | ti taa ti taa ti taa |
| Sudėties ženklas (+) | ti taa ti taa ti |