# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ПРИБОРОМ    M328

(2018г.  русская версия  v. 1.13.k )

Питание:
Транзистор тестер может работать от 6,8 В-12 V DC. Это может достигать В 9 В слоистой батареи. Два 3,7 В
Литий-ионный аккумулятор серии. Или адаптера переменного тока. При включении питания ток составляет около 30мА на постоянный ток 9V.

Управление:
Транзистор тестер управления “роторный импульсный энкодер с переключателем”, или короткий “RPEWS”, этот компонент имеет четыре
Режим работы, короткое время нажмите на ручку, нажмите и удерживайте, влево и вправо поверните ручку.
Когда работает транзистор-тестер. Короткое время нажатия RPEWS переключится на транзистор тест er, и начать тест.
ТРАНЗИСТОР тест er будет ждать ввода пользователя в конце теста.
Во время окончания теста и перед его выключением. Долгое нажатие или вращение слева и справа RPEWS будет
Введите меню функций. В меню «функция» в левом столбце «>» для индексации выбранного пункта меню. Чтобы войти в конкретных
Функция, просто нажмите кнопку RPEWS. В пределах определенной функции нажмите и удерживайте ручку, чтобы выйти и вернуться к функции
Меню.

Тесты:
Транзисторы Тесты er есть три Тесты точки (TP1, TP2, TP3), в Тесты гнездо, три распределение следующим образом.

В правой части тестового гнезда находится тестовая Панель SMT, также есть номер для идентификации каждого.

При тестировании двух свинцовых компонентов (резистор, конденсатор, индуктор), два свинца могут выбрать любую две тестовые точки. Если TP1 и TP3
Выбирается, тест будет вводиться в "режим тестирования серии", когда тест завершается. В противном случае тест снова начинается на короткое время
Нажмите RPEWS.

Внимание: перед подключением к тестеру обязательно разряжайте конденсаторы! Тестер может быть поврежден
Прежде чем вы перешли его на. В портах MCU есть только небольшая защита.
При тестировании компонентов, установленных в цепи, требуется дополнительная осторожность. В любом случае оборудование должно быть отключено от источника питания, и вы должны быть уверены, что в оборудовании нет остаточного напряжения.

Самопроверка и калибровка:
Сам тест может быть подготовлен путем подключения всех трех тестовых точек вместе и толкания RPEWS, цвет
ЖК-дисплей тестера изменится на Белый шрифт и черный фон. Строка «режим Selftest ..?», Для начала самопроверки,
RPEWS необходимо снова нажать в течение 2 секунд, иначе тестер будет продолжать с нормальным измерением.
Теперь самопроверка начинается, тест er подскажет вам для следующего шага. Подождите время, пока не появится строка «изолировать зонды!», at
В это время удалите соединение трех тестовых точек. Тестер будет ждать, пока не почувствует отключение. Затем тестер
Продолжайте процесс самопроверки. Если это первый раз использовать самотест (транзистор тест er собирается самостоятельно с нуля),
Тестер скоро подскажет струну «1-|-3> 100nf», конденсатор с любой емкостью между 100nF и 20 & micro; F, подключенный к контакту
1 и pin 3 требуется для последней задачи калибровки, вы должны подключить конденсатор, не до того, как будет показан этот текст. С этим
Конденсатор смещение напряжения Аналогового компаратора будет компенсировано для лучшего измерения значений емкости.

С помощью специальных подсказки:
Обычно Тестер показывает напряжение батареи с каждым запуском. Если напряжение падает ниже предела, сзади отображается предупреждение
Напряжения батареи. Если вы используете перезаряжаемый аккумулятор 9 В, вы должны заменить аккумулятор как можно скорее или вы должны
Заряда аккумулятора. Измеренное напряжение питания будет показано в дисплее два в течение 1 секунды с "VCC = x. xxV". Это не может повторить часто
Достаточно, чтобы конденсаторы были разряжены перед измерением. В противном случае тестер может быть поврежден перед кнопкой запуска
Нажата. Если вы попытайтесь измерить компоненты в собранном состоянии, оборудование должно быть отключено от всех способов
Источник питания. Кроме того, вы должны быть уверены, что в оборудовании нет остаточного напряжения. Каждый электронные
Оборудование имеет конденсаторы внутри!
Если вы попытайтесь измерить небольшие значения резистора, вы должны иметь в виду сопротивление разъемов и кабелей. В
Важно качество и состояние штекерных разъемов, а также сопротивление кабелей, используемых для измерения. То же самое в
Сила для измерения ЭСР конденсаторов. С плохим соединительным кабелем значение ESR 0,02ом может вырасти до 0,61ohm.
Вы не должны ожидать очень хорошей точности результатов измерений, особенно измерения ESR и результатов
Измерение индуктивности не очень точное

Компоненты с проблемами:
Следует иметь в виду, интерпретируя результаты измерений, что схема транзисторного тестера предназначена для
Малого сигнала полупроводников. В нормальном состоянии измерения ток может достигать всего 6 мА. Мощность
Полупроводники часто создают проблемы по причине остаточного тока с идентификацией и измерением соединения
Емкость значение. Тестер часто не может обеспечить достаточный ток зажигания или удерживающий ток для питания тиристоров или ТРИАКОВ. Таким образом
Тиристор может быть обнаружен как NPN транзистор или диод. Также возможно, что Тиристор или триакис обнаружен как Неизвестный.
Другой проблемой является идентификация полупроводников с интегрированными резисторами. Так что основной-излучатель диода BU508D
ТРАНЗИСТОР не может быть обнаружен по причине параллельного подключенного внутреннего резистора 42 Ом. Поэтому транзистор функция
Не может быть протестирован также. Проблема с обнаружением также предоставляется с помощью силовых транзисторов Дарлингтона. Мы можем найти часто внутренний
Резисторы с базовым излучателем, затрудняющие идентификацию компонента с неизмеренным током измерения.

Измерение транзисторов PNP и NPN:
Для нормального измерения три контакта транзистора будут соединены в заказ с входами измерения
Транзисторы тестер. После нажатия RPEWS, Тестер показывает в row1 тип (NPN или PNP), возможная интегрированная защита
Диод пути коллектора-излучателя и порядок контактов. Символ диода показан с правильной полярностью. Ряд 2 показывает
Коэффициент усиления тока (hfe =...) и пороговое напряжение базового излучателя. Вы должны знать, что тестер может
Измерьте коэффициент усиления с двумя различными цепями, общим излучателем и общей цепью коллектора (излучатель
Последователь). На ЖК-дисплее показан только более высокий результат.
С Германий транзисторы часто коллектор среза тока ICEO с током меньше базы или коллектор остаточного тока ICES
С базовым держателем до уровня излучателя измеряется

Измерение транзисторов JFET и D-MOS:
Поскольку Структура типа JFET симметрична, источник и слив этого транзистора не могут быть разными. Обычно одним из параметров этого транзистора является ток транзистора с воротами на том же уровне, что и источник. Этот ток
Часто выше, чем ток, который может быть достигнут с измерительной схемой транзисторного тестера с 680ом
Резистор. По этой причине к источнику подключен резистор 680ом. Таким образом ворота получить с ростом тока a
Отрицательное смещение напряжения. Тестер сообщает источник тока этой цепи и дополнительно напряжение смещения ворот. Так
Различные модели могут быть разными. Транзисторы D-MOS (тип истощения) измеряются тем же методом.
Вы должны знать для усиления МОП транзисторов (P-E-MOS или N-E-MOS), что измерение порога ворот
Напряжение (Vth) более трудно с небольшими значениями емкости ворот. Вы можете получить лучшее значение напряжения, если вы подключите конденсатор
Со значением некоторого nF параллельно воротам/источнику. Пороговое напряжение ворот будет обнаружено с током стока около
3.5mA для P-E-MOS и около 4mA для N-E-MOS

Функция меню описания:
1. Выключите
Введите эту функцию, и тестер немедленно отключится.
2. транзисторы
Тест транзистора, это также функция по умолчанию при включении.
3. частоты
Измерение частоты, для частот ниже 25 кГц нормального измерения придерживается измерение
Период времени. Это дополнительное измерение выполняется только после нормального измерения частоты.
4. f-генератор
Генерация сигнала, эта функция может выводить квадратную волну. С различной частотой на выбор.
5. 10-бит ШИМ
Функция "10-бит ШИМ" (импульсная Ширина модуляции) создает фиксированной частоты (7812,5 Гц) с возможностью выбора импульса
Ширина на штифте TP2. С коротким нажатием клавиши (<0,5 s) ширина импульса увеличивается на 1%, с более длинным нажатием клавиши импульс
Ширина увеличена на 10%. Если 99% перешагнут, то 100% вычитается из результата. Функция может быть выход с очень
Длинный ключ (> 1,3 s).
6. C + ESR @ TP1: 3
Дополнительные функции "C + ESR @ TP1: 3" выбирает автономный измерения мощности с ESR (эквивалент серии
Сопротивление) измерения на Тесты контакты TP1 и TP3. Можно измерить Емкость от 2 до 50 Мф. Потому что
Измерение напряжения составляет всего около 300 мВ, в большинстве случаев конденсатор может быть измерен «в цепи» без предыдущего
Разборки. Серия измерений может быть закончена с длинным прессом RPEWS.
7. Selftest
С функцией меню «самопроверка» полностью самопроверка с тарировкой сделана. С тот вызов все Тесты функции T1 к T7
А также Калибровка с внешним конденсатором производится каждый раз.
8. Напряжение
Измерение напряжения, потому что соединено 10:1 (180 К: 20 К) напряжение, максимальное внешнее напряжение может быть
50 В, измерение также может быть выход путем непрерывного вращения RPEWS.
9. показать данные
Функция, «показать данные» показывает Помимо номера версии программного обеспечения данные калибровки. Эти
Нулевым сопротивлением (R0) pin комбинация 1:3, 2:3 и 1:2. Кроме того сопротивление порта выходные данные к 5 В сбоку
(RiHi) и В на 0 V сторону (RiLo) показаны. Значения нулевой емкости (C0) также показаны со всеми комбинациями pin (1:3,
2:3, 1:2 и 3:1, 3:2, 2:1). Наконец, значения коррекции для компаратора (REF C) и для опорного напряжения (REF R)
Также показывают. Каждая страница отображается в течение 15 секунд, но вы можете выбрать следующую страницу нажатием клавиши или прямым поворотом
Вращающийся регулятор. С левым поворотом поворотного энкодера вы можете повторить вывод последней страницы или вернуться к
Предыдущую страницу.
10. FrontColor
Эта функция может изменить цвет шрифта, 16-битный цвет кодируется в формате RGB (565), что означает красный максимум =
31, зеленый максимум = 63, синий максимум = 31 соответственно. В функции, короткое время нажатия может индексировать базовый цвет для
Изменить, повернуть налево уменьшить его значение и повернуть направо увеличить его значение. Длительное нажатие позволит сохранить результат и выйти из
Функция, пожалуйста, имейте в виду цвет фронта и цвет фона не может быть таким же. В этом случае ЖК-дисплей ничего не покажет.
Если это произойдет, вам нужно сделать селфи-тест, как ввести Selftest-это описания на странице 2. Selftest изменит заднюю часть

Цвет на черный и цвет шрифта на белый автоматически. Когда самоконтроль закончен. У вас будет возможность изменить
Цвет.

11. BackColor
Это функция такая же, как и фронтальный цвет, за исключением изменения цвета фона.
12. 1-|-3
Эта функция может серии измерения емкости на TP1, TP3, эта функция может измерения очень небольшой конденсатор. A
Длительное нажатие будет выходить из функции.
13. 1-3
Эта функция может серии измерение сопротивления и индуктивности в TP1, TP3, долгое время нажмите выйдет функции.
14. DS18B20
В DS18B20 является цифровой термометр с 1 провод протокол общения, это выглядит как Транзисторы из-за
Компонентпосылка до-92, поэтому он может поместиться в транзисторный тестер.

Когда введите к этой функции, строка 2 ЖК-дисплей показать строка "1 = Земля 2 = DQ 3 = VDD", это означает TP1 тестера
Подключите GND DS18B20, и так далее. Тестер не может ощутить pin распределение DS18B20, потому что
DS18B20 является интегральная схема. Необходимо в соответствии с строка для установки DS18B20.
Тестер считывает температуру с разрешением 12 бит, сначала запускает команду «преобразовать T» [44 h], а затем серия считывает
9 байт «SCRATCHPAD» и «64-BIT LASERED rom». Возьмите первые два байта в “SCRATCHPAD”,
Преобразование этого первого два байта в считываемый температурный показ в ряду 3 ЖК-дисплея

Например:
Следовать является узнать из DS18B20.
S cratchpad:
EC014B467FFF0C102A

15. DHT11
DHT11 датчик с измерения температуры и влажности мера, степень точности +-5% относительной влажности и +-2C
Измеряет температуру от 0 до 50C, измеряет влажность от 20-90% RH.

Когда введите к этой функции, строка 2 ЖК-дисплей показать строка "1 = Земля 2 = DQ 3 = VDD", это означает TP1 тестера
Подключите GND DHT11, "N/A" pin DHT11 может быть плавающий, или подключить к земле. В TP2 из тестер
Подключение к данных DHT11, TP3 тестера подключения к VCC из DHT11. Тестер не может почувствовать контакт
Распределение EHT11 должно соответствовать вышеприведенному описанию.
При правильном считывании температура отображается в строке 3, а влажность-в строке 4.
Выход этой функции может достигать путем нажатs ия и удержания RPEWS> 3 s.

16. IR_decoder
Функция декодера достигается модулем ИК-приемника. Следующий Модуль ИК-приемника выбирается в дизайне.

Декодирование успеха-это список на row4-8 ЖК-дисплея, где строка 4 отображает протокол ИК (TC9012 или uPD6121), row5 и row6
Отображение «код пользователя 1» и «код пользователя 2», строка 7 отображает данные, а не битовые данные (~ данные). Row8 является
Отображение четырех байт вместе.
Шестигранная система используется для отображения всех номеров

16. IR_Encoder
Эта функция является имитацией ИК-пульта дистанционного управления. Она может управлять ИК светодио дный-светодиодным подключением на выходе PWM тестера
Интерфейс связывается с входом пользователя. Поскольку тестер обеспечивает только ток около 6 мА, расстояние управления составляет
Меньше обычного ИК-пульта дистанционного управления.
На первом столбце ЖК-дисплея отображается «>», этот символ может перемещаться вверх или вниз щелчком поворотного энкодера для выбора
Определенного пункта.
Row2 ЖК-дисплея выбирает протокол, как IR_Decoder выше, есть два протокола для выбора, "TC9012" и
"UPD6121». Его можно изменить путем поворота ручки, когда «>» появится на row2.
Row3 и row4 изменяют значение «код пользователя 1» и «код пользователя 2», поворачивая ручку, левый поворот уменьшится и справа
Поворот увеличит значение. Нажмите и удерживайте ручку для> 1 s и s <3 s (> s 3 S выпустит эту функцию) добавит значение
0x10 для быстрого достижения ожидаемого значения.

Row5 изменить «данные», и битовое не «данные» (~ данные) автоматически вычисляется тестером.
Row6, «испускает:» используется для запуска передачи. Переместите «>» на эту линию и поверните ручку, в ближайшее время появится «->»
До завершения передачи.
Эта функция «сильно» соотносится с 16. IR_decoder. Без декодера Значение кода пользователя и данных
Неизвестна. Если вы не знаете их раньше. Используется другие методы.
Протокол инфракрасного дистанционного управления «TC9012» часто используется на телевидении в моем представлении. Я думаю, в Китае.
17. C (uF)-коррекция
Эта функция устанавливает значение коррекции для большого измерения конденсатора, положительные значения уменьшат результаты измерения.