Тестер полупроводниковых приборов
на мкроконтроллере ATmega8

В этой статье представлено устройство - тестер полупроводниковых элементов.
Прототипом этого устройства послужила статья размещенная на одном из немецких сайтов.
Тестер с высокой точностью определяет номера и типы выводов транзистора, тиристора, диода и др. Будет очень полезен начинающему радиолюбителю.

Типы тестируемых элементов:

(имя элемента - индикация на дисплее):

- NPN транзисторы - на дисплее "NPN"

- PNP транзисторы - на дисплее "PNP"

- N-канальные-обогащенные MOSFET - на дисплее "N-E-MOS"

- P-канальные-обогащенные MOSFET - на дисплее "P-E-MOS"

- N-канальные-обедненные MOSFET - на дисплее "N-D-MOS"

- P-канальные-обедненные MOSFET - на дисплее "P-D-MOS"

- N-канальные JFET - на дисплее "N-JFET"

- P-канальные JFET - на дисплее "P-JFET"

- Тиристоры - на дисплее "ТИРИСТОР"

- Симисторы - на дисплее "СИМИСТОР"

- Диоды - на дисплее "ДИОД"

- Конденсатор - на дисплее "КОНДЕНСАТОР"

- Двухкатодные сборки диодов - на дисплее "Double diode CK"

- Двуханодные сборки диодов - на дисплее "Double diode CA"

- Два последовательно соединенных диода - на дисплее "2 diode series"

- Диоды симметричные - на дисплее "Diode symmetric"

- Резисторы - диапазон от 0,5 К до 500К [K]

- Конденсаторы - диапазон от 0,2nF до 1000uF [nF, uF]

Описание дополнительных параметров измерения:

- H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 10000

- (1-2-3) - порядок подключенных выводов элемента

- Наличие элементов защиты - диода - "Символ диода"

- Прямое напряжение - Uf [mV]

- Напряжение открытия (для MOSFET) - Vt [mV]

- Емкость затвора (для MOSFET) - C= [nF]

тест резистор 4,7кОм

тест конденсатор 47nF

тест транзистор BC557

тест транзистор BC547

тест конденсатор 1µF

фото печатной платы 
Процесс измерения достаточно прост: подключите тестируемый элемент к разъему (1,2,3) и нажмите кнопку "Тест".
Тестер покажет измеренные показания и через 10 сек. перейдет в режим ожидания, это сделано для экономии заряда батареи.
Батарея используется напряжением 9V типа "Крона".